|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018 – Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACION PRIVADA N° 13/18,  ART.69°  Inc. 1 de la

Ley N°55-I de la Ley de Contabilidad de la Provincia de San

Juan, Decreto N° 4132-SPS/78 – Decreto   Acuerdo N° 0042-

E/79 – Resolución N° 803-Ms y As-94 Decreto N° 1663-

SESP/99 – Decreto N° 0066-SESP/97 y Decreto Acuerdo N°

0039/18, autorizada por Resolución N° 1740-H.P.D.G.R.-18,

de fecha 27 de Noviembre de 2018.

EXPEDIENTE Nº 802-002044 /  2.018.-

VALOR DE PLIEGO: $ 2.500

REF.: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD GENERAL MEDIANTE MAGNETIZACIÓN DE PUERTAS Y CONEXIÓN CON LAS CENTRALES DE CONTROL DE INCENDIOS DEL EDIFICIO CON DESTINO A SERVICIOS VARIOS  DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 10/12/2018   HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO

VERDE 1ER PISO SALAS N°129 Y 130, INGRESO POR

TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGIA DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MAGNETIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PUERTAS DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL. Se preveerán los elementos, materiales de instalación, mano de obra para realizar la instalación y el montaje de los elementos y la programación necesaria para la puesta en servicio de la ampliación del sistema de control de accesos existentes en el edificio nuevo del Hospital. Se agregara control en las siguientes puertas: Tomografía. Hemoterapia. Preparación de trasplantes renales. Inmuno comprometido severo. Las dos puertas de comunicación del hall central al pasillo interno. TRABAJOS A REALIZAR: Se realizaran todas las canalizaciones y los cableados necesarios para la instalación de los siguientes elementos integrándolos con la red de control de accesos existentes: Provisión e instalación de 5 controladores Rosslare 215. Provisión e instalación de 6 lectoras de proximidad. Provisión e instalación de 6 pulsadores de salida. Provisión e instalación de retenciones magnéticas 600 lb. Provisión e instalación de 12 switch magnéticos de estado de puerta. Se harán las canalizaciones necesarias y los cableados correspondientes entre cada controlador y los elementos constitutivos de la puerta correspondiente. Se cableará por bandeja la red de comunicación para incorporar los nuevos controladores a la red de control de acceso ya existente. Se trasladará el repetidor de la central de incendios correspondiente a Fase I y II para ubicarlo junto al repetidor de la Fase III en la oficina (Sala de Monitoreo) de la Empresa de seguridad. | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.