|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018-Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

LICITACION PÚBLICA N° 33/18,  ART.68° de la Ley de

Contabilidad de la Provincia de San Juan, autorizada

por Resolución N° 1391-H.P.D.G.R.-18, de fecha

21 de Septiembre de 2018.

EXPEDIENTE Nº 802-1789 /  2.016.-

VALOR DE PLIEGO: $ 4.500

REF.: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SISTEMA TERMOMECÁNICO DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 01/10/2018   HORA: 10:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: Edificio Verde

1er piso, Salas N° 129 y 130, ingreso por Traumatología y

Ortopedia, y Kinesiología de ese nosocomio.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se proveerá e instalará un sistema ablandador de agua (calcio y magnesio), compuesto de cabezal con tanque ablandador de 150 litros de resina, tanque de reposición de sal y filtro de carbón activado con tanque. El sistema contará con una bomba dosificadora de aditivos para caldera, tanque de 70 litros y sistema de control. Se proveerá un tanque pulmón de 2000 litros en acero inoxidable, de paredes de 3 mm de espesor y bomba de presurización con sistema de control de nivel. Se proveerá un cuadro auxiliar en cañería de conexión en la alimentación de hidroneumático para sistema de agua caliente y sistema de agua fría, construidos en cañería de 2 pulgadas, llaves de corte y cuadro de bypass en acero inoxidable. Se proveerá un diagrama esquemático y cartelería que permita la operación segura. Se proveerá e instalará dos trampas de bolsillos para sedimentos, una válvula de seguridad de una pulgada para hidroneumático y cambio de agua en las cañerías dentro del edificio técnico con incorporación de aditivos. Provisión e instalación de seis válvulas de seguridad en calderas y tres electroválvulas de purga automáticas. Capacitación al personal en uso de los sistemas y mantenimiento de los mismos. | 1 |
| 2 | Materiales necesarios para el mantenimiento anual Aditivo: 180 (ciento ochenta) litros NA1321 (presentación bidones de 20 litros) se incorpora aproximadamente 0,5 litros/día. 400 (cuatrocientos) litros PO5520 (presentación bidones de 20 litros) se incorpora aproximadamente 1 litro/día, la misma está sujeto a variaciones debido a medición mensual (20 bidones al año). 7500 (siete mil quinientos) kilos SAL (presentación bolsas de 50 kilogramos) se incorpora aproximadamente 20 kilogramos/día, la misma está sujeta a variaciones debido a medición mensual (150 bolsas al año). | 1 |

NOTA:

Se adjudicará la totalidad de los renglones a un mismo proveedor por ser actividades complementarias.

Detalles de la Contratación en Resolución N° 1391-H.P.D.G.R.-18, de fecha 21 de Septiembre de 2018.

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.